## Slide 1
嵌入式系统原理及应用 · 课堂讨论 01
时钟之迹
从时钟源，到一次延时
STM32F407ZGT6 Keil MDK / STM32CubeMX
168
MHz
1
ms
HAL 默认滴答 · 时间从这里开始
01 初始化
02 设置
03 获取
04 应用
代码追踪：CH5EX01HAL / CH5Ex01STD
01 / 12
Notes: 这次沿着老师的两份例程，追踪STM32F407的时钟。主线只有四步：初始化、设置、获取、应用。我们要解释的是，芯片怎样从时钟源得到一百六十八兆赫，又怎样把这个频率变成一次毫秒级延时。两份工程分别使用HAL库和标准外设库，开发环境对应Keil MDK与STM32CubeMX。

## Slide 2
追踪路线
四个阶段，一条时间线
01
02
03
04
初始化
设置
获取
应用
程序从哪里开始
时钟与滴答多快
当前频率与时间
什么时候做动作
SystemInit() HAL_Init()
SystemClock_Config() SysTick_Config()
HAL_RCC_Get…Freq() HAL_GetTick()
Delay() HAL_Delay()
CH5EX01HAL 外部时钟配置 8 MHz
CH5Ex01STD 外部时钟配置 25 MHz
两份实际例程，主频均配置为 168 MHz；先追函数，再核对参数。
源码：HAL main.c、hal_conf.h；STD Usermain.c、system_stm32f4xx.c、stm32f4xx.h
02 / 12
Notes: 先把函数放回四个阶段。初始化解决程序从哪里开始，重点看SystemInit和HAL_Init。设置阶段决定时钟频率和滴答周期，对应SystemClock_Config与SysTick_Config。获取阶段有两类函数：一类读取当前配置对应的频率，另一类通过HAL_GetTick读取累计毫秒数。最后是应用，通过Delay或HAL_Delay安排LED动作。这两份例程的外部时钟参数不同，HAL配置八兆赫，标准库配置二十五兆赫，但它们都通过PLL得到一百六十八兆赫。

## Slide 3
01 / 初始化
初始化：先找到真正的入口
复位
SystemInit()
C 运行时初始化
main()
两份工程共同的入口
标准库 · main 之前
SystemInit() → SetSysClock() → HSE + PLL + 总线分频
进入 main 时，主时钟配置已经完成。
HAL · main 中
main.c:73 / 80 / 87
73 HAL_Init(); 80 SystemClock_Config(); 87 MX_GPIO_Init();
先建默认时基，再设置 168 MHz。
切换时钟后：HAL_RCC_ClockConfig() 更新 SystemCoreClock，并再次调用 HAL_InitTick()。
源码：两工程启动文件与 system_stm32f4xx.c；HAL main.c:73–87、hal_rcc.c:718–722
03 / 12
Notes: 复位以后，启动文件先调用SystemInit，再进入C运行时初始化，最后才到main。标准库这份工程在SystemInit里面调用SetSysClock，所以到main时主频已经配置好了。HAL工程的主频设置在main里：第七十三行调用HAL_Init，建立默认时基；第八十行调用SystemClock_Config，设置系统时钟；然后再初始化GPIO。时钟切换会改变计数速度，因此HAL_RCC_ClockConfig在更新SystemCoreClock以后，还会再次调用HAL_InitTick，让滴答周期继续保持一毫秒。

## Slide 4
02 / 设置时钟
设置：8 MHz 怎样变成 168 MHz
HSE
M
N
P
SYSCLK
8
÷
8
×
336
÷
2
=
168
MHz
CH5EX01HAL / main.c:136–140
136 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE; 137 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 8; 138 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 336; 139 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV2; 140 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 4;
同一个 VCO，另一条支路
原代码：336 ÷ 4 = 84 MHz
USB 48 MHz → Q 应设为 7
标准库：25 ÷ 25 × 336 ÷ 2 同样得到 168 MHz；Q 原值为 7。
源码：HAL main.c:136–140；STD system_stm32f4xx.c:371、384、401–403；RM0090 §6
04 / 12
Notes: 这一页直接从HAL的PLL参数计算。输入是八兆赫，先除以M，也就是八，得到一兆赫；再乘以N，也就是三百三十六，得到VCO的三百三十六兆赫；最后除以P，也就是二，得到一百六十八兆赫的系统时钟。标准库把输入和M都设为二十五，因此最后结果相同。Q控制的是另一条输出支路：老师HAL例程写的是四，三百三十六除以四等于八十四兆赫；如果要得到USB使用的四十八兆赫，这里应取七。计算时要分别沿P、Q两条支路走。

## Slide 5
02 / 设置时钟
设置：主频沿总线继续分配
SYSCLK / PLL
168 MHz
AHB /1
HCLK / CPU · AHB
168 MHz
APB1 /4
APB2 /2
PCLK1 42 MHz
APB1 定时器 → 84 MHz
PCLK2 84 MHz
APB2 定时器 → 168 MHz
RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1; RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV4; RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
原例程随后以 FLASH_LATENCY_5 调用 HAL_RCC_ClockConfig()。
F407 的 TIM 时钟规则
APB 分频 = 1：TIM = PCLK APB 分频 ≠ 1：TIM = 2 × PCLK
源码：HAL main.c:150–155；原理：RM0090，STM32F405/407 RCC 时钟树
05 / 12
Notes: 系统主频确定后，还要继续分配到各条总线。AHB不再分频，所以HCLK仍是一百六十八兆赫，供CPU和AHB总线使用。APB1除以四得到四十二兆赫，APB2除以二得到八十四兆赫。这里需要单独看定时器：对于F407，当APB分频值为一时，定时器频率与PCLK相同；当分频值大于一时，定时器时钟是PCLK的两倍。因此本例APB1定时器是八十四兆赫，APB2定时器是一百六十八兆赫。下方三行就是原工程的分频设置，随后调用HAL_RCC_ClockConfig，并设置五个Flash等待周期。

## Slide 6
03 / 获取
获取：频率与时间，是两个量
读时钟频率
Hz
HAL_RCC_GetSysClockFreq() HAL_RCC_GetHCLKFreq() HAL_RCC_GetPCLK1Freq() HAL_RCC_GetPCLK2Freq()
168 000 000 168 000 000 42 000 000 84 000 000
标准库在 Usermain.c:48 读取整组频率
RCC_GetClocksFreq(&RCC_Clocks);
读累计时间
ms
HAL_GetTick()
返回时基计数 uwTick。 默认每次中断累计 1 ms。
stm32f4xx_hal.c:323–326
__weak uint32_t HAL_GetTick(void) { return uwTick; }
SystemCoreClock 记录 HCLK；SystemCoreClockUpdate() 根据寄存器更新这个变量，硬件时钟配置保持不变。
源码：HAL hal_rcc.c 的 Get…Freq()；hal.c:312–326；STD Usermain.c:48
06 / 12
Notes: 老师提到的Get，可以从单位区分。左边获取的是频率，单位是赫兹。配置完成后，SYSCLK和HCLK都是一亿六千八百万，PCLK1是四千二百万，PCLK2是八千四百万。标准库用RCC_GetClocksFreq一次获得这一组数据。右边HAL_GetTick返回的是uwTick，也就是软件累计的毫秒数，默认每次SysTick中断加一。SystemCoreClock则是HCLK的软件记录；SystemCoreClockUpdate根据寄存器重新计算这个记录，它本身不切换硬件时钟。频率值说明一秒有多少拍，GetTick说明软件时间已经走了多少毫秒。

## Slide 7
02 → 04 / 设置滴答，准备应用
设置 SysTick：一拍究竟多长
24 位递减计数器：装载 → 递减 → 到零中断 → 重装
T = (LOAD + 1) / fSysTick
两份例程均通过 CMSIS 选择 HCLK
标准库 · HCLK / 100
10 ms
ticks = 1 680 000 LOAD = 1 679 999
HAL 默认 · HCLK / 1000
1 ms
ticks = 168 000 LOAD = 167 999
SysTick_Config(RCC_Clocks.HCLK_Frequency / 100); HAL_SYSTICK_Config(SystemCoreClock / (1000U / uwTickFreq))
原调用表达式；HAL 默认 uwTickFreq = 1。CMSIS 写入 LOAD = ticks − 1；改 HCLK 后需重新配置滴答。
源码：STD Usermain.c:49；HAL hal.c:256；CMSIS core_cm4.h:2022–2036；PM0214 SysTick
07 / 12
Notes: SysTick是二十四位递减计数器，计数到零产生中断，随后重新装载。一个周期需要LOAD加一拍，因此周期等于LOAD加一再除以计数时钟频率。这两份工程调用的CMSIS配置函数都选择HCLK作为计数时钟。标准库把一百六十八兆赫除以一百，每秒中断一百次，所以每拍十毫秒，重装值是一百六十七万九千九百九十九。HAL默认每秒一千次，每拍一毫秒，重装值是十六万七千九百九十九。底部两行是工程中的实际配置表达式，HAL的uwTickFreq默认等于一。时钟频率改变以后，需要相应调整重装值，才能保持相同的滴答时长。

## Slide 8
04 / 应用 · 标准库
Delay：等一个倒计数归零
Usermain.c:83–100
void Delay(__IO uint32_t nTime) { uwTimingDelay = nTime; while(uwTimingDelay != 0); }
void TimingDelay_Decrement(void) { if (uwTimingDelay != 0x00) { uwTimingDelay--; } }
Delay(10) · 主循环
uwTimingDelay = 10
计数 ≠ 0？
是：继续检查
否
返回主循环
每 10 ms：SysTick_Handler() → TimingDelay_Decrement() → 非零计数减 1
Delay(10) ≈ 100 ms · Delay(1) ≈ 10 ms · 参数表示当前时基的滴答数
源码：STD Usermain.c:20、49–53、83–100；stm32f4xx_it.c:142–145
08 / 12
Notes: 标准库的Delay采用倒计数。调用时把参数写入uwTimingDelay，主程序一直检查这个变量，直到它归零。另一边，SysTick每十毫秒触发中断，调用TimingDelay_Decrement；只要计数不为零，就减一。流程图中的循环对应的正是这段等待。原文件把uwTimingDelay声明为带有__IO限定的变量，保证主程序能够观察到中断对它的修改。因此这份例程中，Delay的一个单位是一个十毫秒滴答，Delay十大约等待一百毫秒。函数名相同，参数的时间含义仍要回到滴答设置中确认。

## Slide 9
04 / 应用 · HAL
HAL_Delay：等累计时间走够
stm32f4xx_hal.c:389–403
__weak void HAL_Delay(uint32_t Delay) { uint32_t tickstart = HAL_GetTick(); uint32_t wait = Delay; if (wait < HAL_MAX_DELAY) { wait += (uint32_t)(uwTickFreq); } while((HAL_GetTick() - tickstart) < wait) { } }
默认多等待一个滴答，保证实际等待不少于请求时长。
HAL_Delay(1000)
1 秒左右
参数单位：毫秒
① HAL_InitTick：配置时基 ② HAL_IncTick：累计时间 ③ HAL_GetTick：读取毫秒 ④ HAL_Delay：比较经过时间
SysTick_Handler → HAL_IncTick 经过时间 ≥ wait 时返回。
源码：HAL main.c:100；hal.c:312–326、389–403；stm32f4xx_it.c:184–190
09 / 12
Notes: HAL时基可以顺着四个函数读下来：HAL_InitTick配置时基，HAL_IncTick累计时间，HAL_GetTick读取毫秒，HAL_Delay比较经过时间。HAL_Delay使用的是累计时间差。它先通过HAL_GetTick记下起点，再把参数保存为wait。默认滴答是一毫秒，代码给wait额外加一个滴答，保证等待不少于请求的时长。随后不断读取当前计数，直到当前值减去起点达到wait，才返回。与此同时，SysTick_Handler持续调用HAL_IncTick，默认每次把uwTick加一。原main调用HAL_Delay一千，因此等待约一秒。标准库是把一个变量减到零，HAL是把经过的时间加到目标；两者都是借助滴答中断推进软件时间。

## Slide 10
04 / 应用 · 观察原例程
应用：一段延时，怎样变成闪烁
标准库 · 每 5 次循环翻转
Delay(10); if(Index%5==0) GPIO_ToggleBits(GPIOE, LED2_Pin);
Usermain.c:62–65；Index 在循环末尾递增。
翻转间隔 ≈ 500 ms
流水灯约每 100 ms 移到下一位。 稳定运行后，完整亮灭周期约 1 s。
HAL · 每次循环翻转
HAL_Delay (1000);
HAL_GPIO_TogglePin(GPIOE, LED2_Pin);
main.c:100–102
翻转间隔 ≈ 1 s
流水灯约每 1 s 移到下一位。 完整亮灭周期约 2 s。
一次翻转只完成半个亮灭周期。精确定时用 TIM / PWM；主循环兼顾多项任务时，用 tick 差值安排动作。
源码：STD Usermain.c:60–74；HAL main.c:94–110。
10 / 12
Notes: 回到两份真实主循环，就能把时间与现象对应起来。标准库每次循环Delay十，所以流水灯约每一百毫秒移动一位；LED2则由Index除以五的余数决定，每五次循环翻转一次，稳定运行后翻转间隔约五百毫秒。一次翻转只完成从亮到灭或者从灭到亮，所以完整亮灭周期约一秒。HAL每次循环先等待一千毫秒，然后立即翻转LED并移动流水灯，所以翻转间隔约一秒，完整亮灭周期约两秒。需要精确周期或者输出波形时，可以交给TIM和PWM；主循环需要兼顾其他任务时，可以比较tick差值来决定什么时候执行下一步。

## Slide 11
原理与应用
把时钟放回各自的任务里
高速源与 PLL
HSI：内部 16 MHz RC，可用于启动与后备。 HSE：外部晶振，提供主时钟参考。 PLL：对参考时钟分频、倍频，再分配输出。
系统与总线时钟
SYSCLK：选定的系统时钟源输出。 HCLK：CPU、AHB 总线的节拍。 PCLK1 / PCLK2：APB 外设的节拍。
低速时钟
LSE：外部 32.768 kHz，适合 RTC 走时。 LSI：内部约 32 kHz，供独立看门狗等使用。
软件计时与硬件定时
SysTick：软件时基、超时判断、短时等待。 TIM / PWM：周期中断、精确定时与波形输出。
__HAL_RCC_GPIOE_CLK_ENABLE();
使用外设前，先打开对应的时钟门控。
gpio.c:48 · 未使用的外设可关闭时钟，以降低功耗。
依据：RM0090，STM32F405/407 RCC、RTC、TIM；PM0214 SysTick；HAL gpio.c
11 / 12
Notes: 最后把不同的时钟放回它们的任务里。HSI是内部十六兆赫RC，能够用于启动和后备；HSE是外部晶振参考，PLL对参考时钟进行倍频和分频。选定的系统输出成为SYSCLK，再经AHB、APB分频到CPU、总线和外设。低速部分，外部三万二千七百六十八赫兹的LSE适合RTC走时，内部约三十二千赫兹的LSI可供独立看门狗使用。软件时间基准可以用SysTick，周期中断和定时波形可用TIM或PWM。还有一个实际操作：使用外设之前，要先打开时钟门控。页面底部就是GPIO初始化文件中使能GPIOE时钟的语句，未使用的外设可以关闭时钟来降低功耗。

## Slide 12
时钟之迹 / 回到代码
从初始化到应用，线索已经连起来
看懂一个 Delay，需要把整条时钟链连起来。
初始化
设置
获取
应用
先追入口 SystemInit / HAL_Init
再算频率与周期 PLL / 总线 / SysTick
随后读配置与计数 Get…Freq / GetTick
最后看动作 Delay / HAL_Delay
标准库一拍 10 ms · HAL 一拍 1 ms · 调用之前，先确认单位
代码：教师例程 CH5EX01HAL、CH5Ex01STD（主程序、RCC/HAL驱动、中断与CMSIS文件）。 手册：ST RM0090 · STM32F405/407 RCC 章节；ST PM0214 · Cortex-M4 SysTick 章节。
12 / 12
Notes: 沿着这条线，时钟就不只是几个频率数字。初始化找到入口，设置阶段算出PLL、总线和SysTick，获取阶段区分频率与累计时间，应用阶段再把延时连接到LED动作。两份例程最直观的区别是：标准库一拍十毫秒，HAL默认一拍一毫秒。调用延时函数之前确认时基和单位，就能解释为什么这段代码产生这样的动作。用到的代码来自老师的两份工程，时钟树和SysTick原理分别对应RM0090与PM0214。