## Slide 1
嵌入式系统原理及应用 · 课堂讨论 01
时钟之迹
STM32F407 时钟配置与软件延时
STM32F407ZGT6 Keil MDK / STM32CubeMX
168
MHz
1
ms
HAL 时基周期 · 由 HAL_InitTick 配置
01 初始化
02 设置
03 获取
04 应用
代码追踪：CH5EX01HAL / CH5Ex01STD
01 / 12
Notes: 本次讨论以STM32F407为例，沿初始化、设置、获取、应用四个阶段分析时钟配置与软件延时。代码来自老师提供的CH5EX01HAL和CH5Ex01STD。重点是三层关系：PLL如何产生168 MHz系统时钟，总线与SysTick如何分配和计数，以及两种延时函数如何决定LED输出时序。封面右侧的 1 ms 指 HAL 时基周期，由 HAL_InitTick 配置 SysTick 产生；SysTick 外设复位后不运行，1 ms 是软件的选择。

## Slide 2
追踪路线
四阶段：初始化、设置、获取、应用
01
02
03
04
初始化
设置
获取
应用
复位与运行环境
主频与时基配置
频率与时间读取
延时与任务时序
SystemInit() HAL_Init()
SystemClock_Config() SysTick_Config()
HAL_RCC_Get…Freq() HAL_GetTick()
Delay() HAL_Delay()
CH5EX01HAL 外部时钟配置 8 MHz
CH5Ex01STD 外部时钟配置 25 MHz
两份实际例程，主频均配置为 168 MHz（板上晶振差异见第 4 页）；沿调用关系分析配置与时序。
源码：HAL main.c、hal_conf.h；STD Usermain.c、system_stm32f4xx.c、stm32f4xx.h
02 / 12
Notes: 初始化阶段建立复位后的运行环境，关注SystemInit与HAL_Init。设置阶段配置PLL、总线分频和SysTick周期。获取阶段分别读取时钟频率和累计毫秒数。应用阶段则利用这些计数执行延时和安排任务时序。两份工程的HSE参数不同：HAL按板上的8 MHz晶振配置，标准库模板按25 MHz晶振假设配置，经过各自的PLL参数后，都按168 MHz设计；标准库在8 MHz晶振板上原样运行的实际主频只有53.76 MHz，第4页展开。后面按这四个阶段对照实际代码。

## Slide 3
01 / 初始化
初始化：启动流程与时基依赖
复位
SystemInit()
C 运行时初始化
main()
两份工程共同的入口
标准库 · main 之前
SystemInit() → SetSysClock() → HSE + PLL + 总线分频
进入 main 时，主时钟配置已经完成。
HAL · main 中
main() / HAL 调用顺序
HAL_Init(); SystemClock_Config(); MX_GPIO_Init();
HSI 16 MHz 建立时基 → PLL 168 MHz。
初始 1 ms 时基供 HSE 就绪检测、PLL 锁定等待中的超时判断使用。 切换至 168 MHz 后：更新 SystemCoreClock → 再次调用 HAL_InitTick()。
源码：两工程启动文件与 system_stm32f4xx.c；HAL main.c、hal_rcc.c
03 / 12
Notes: 启动文件先调用SystemInit，再进入C运行时初始化，最后执行main。标准库在SystemInit内调用SetSysClock，因此进入main前已完成主时钟配置。HAL工程在main中依次调用HAL_Init、SystemClock_Config和MX_GPIO_Init。这个顺序有明确依赖：HAL_Init先在复位后的HSI 16 MHz下建立1 ms时基，后续HSE就绪检测、PLL锁定等待中的超时判断都使用HAL_GetTick。切换到168 MHz后，HAL_RCC_ClockConfig更新SystemCoreClock，并再次调用HAL_InitTick，使时基继续保持1 ms。

## Slide 4
02 / 设置时钟
PLL：主频合成与输出约束
HSE
M
N
P
SYSCLK
8
÷
8
×
336
÷
2
=
168
MHz
SystemClock_Config() / PLL 参数
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 8; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 336; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV2; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 4;
STD：25 ÷ 25 × 336 ÷ 2 = 168 MHz，原例程 Q = 7。
板上晶振 8 MHz：实际 53.76 MHz，SystemCoreClock 仍为 168 MHz，M 需改 25→8。
PLLQ 输出频率
84 MHz ＞ 75 MHz
Q = 4：336 ÷ 4 = 84 MHz 超过数据手册规定的输出上限。
USB OTG FS、SDIO、RNG 使用 PLL48CK， 例程未启用，越限不影响运行。
本组参数：Q = 7 → 48 MHz
DS8626 Rev 12，表 36：最大 75 MHz
源码：HAL main.c；STD system_stm32f4xx.c。数据手册：DS8626 Rev 12，p.106，表 36。
04 / 12
Notes: HAL工程以8 MHz HSE为输入，除以M等于8，得到1 MHz；乘以N等于336，得到336 MHz VCO；再除以P等于2，得到168 MHz系统时钟。标准库使用25 MHz输入与M等于25，计算结果相同。Q控制另一条输出：原HAL代码Q等于4，得到84 MHz。DS8626 Rev 12表36规定PLL48输出最大为75 MHz，因此该参数组合超出数据手册给定范围。对于这里336 MHz的VCO，取Q等于7即可得到48 MHz，也满足USB全速时钟频率要求。标准库原例程的Q值就是7。标准库的主频假设还要单独看：模板把PLL_M写成25，对应25 MHz晶振；普中T100板的晶振是8 MHz，原样运行时实际SYSCLK为8除以25乘336除2，即53.76 MHz，SystemCoreClock仍按168 MHz报告，需要把M改成8。84 MHz只涉及PLL48CK：参考手册规定该输出来自PLL48CLK，服务USB OTG FS、SDIO和RNG，本例程都未启用，所以越限不构成功能问题，配置仍应按数据手册取Q等于7。

## Slide 5
02 / 设置时钟
总线分频与 Flash 访问时序
SYSCLK / PLL
168 MHz
AHB /1
HCLK / CPU · AHB
168 MHz
APB1 /4
APB2 /2
PCLK1 42 MHz
APB1 定时器 → 84 MHz
PCLK2 84 MHz
APB2 定时器 → 168 MHz
RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1; RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV4; RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
168 MHz / 2.7–3.6 V：Flash 配置 5 WS（RM0090 Rev 22，表 11）。
F407 定时器时钟
APB 分频 = 1：TIM = PCLK APB 分频 ≠ 1：TIM = 2 × PCLK
源码：HAL main.c；原理：RM0090，STM32F405/407 RCC 时钟树
05 / 12
Notes: 168 MHz系统时钟经AHB除以1，HCLK仍为168 MHz；APB1除以4得到42 MHz，APB2除以2得到84 MHz。F407的定时器时钟需要单独计算：APB分频等于1时，TIM时钟等于PCLK；分频大于1时，TIM时钟等于2倍PCLK。因此本例APB1定时器为84 MHz，APB2定时器为168 MHz。Flash访问也受频率与供电电压约束。RM0090 Rev22表11规定，在2.7至3.6 V、168 MHz条件下，应配置5个等待周期。Flash读取时间与CPU周期不同，等待周期保证访问时序，预取和ART加速器用于减轻取指等待。

## Slide 6
03 / 获取
获取：时钟频率与累计时间
读时钟频率
Hz
HAL_RCC_GetSysClockFreq() HAL_RCC_GetHCLKFreq() HAL_RCC_GetPCLK1Freq() HAL_RCC_GetPCLK2Freq()
168 000 000 168 000 000 42 000 000 84 000 000
标准库在 Usermain.c 读取整组频率
RCC_GetClocksFreq(&RCC_Clocks);
读累计时间
ms
HAL_GetTick()
返回时基计数 uwTick。 默认每次中断累计 1 ms。
stm32f4xx_hal.c
__weak uint32_t HAL_GetTick(void) { return uwTick; }
GetSysClockFreq()：按寄存器与时钟源参数计算；GetHCLKFreq()：读取 SystemCoreClock。 SystemCoreClockUpdate() 刷新 HCLK 软件记录；HAL_GetTick() 读取中断维护的 uwTick。
源码：HAL hal_rcc.c 的 Get…Freq()；hal.c；STD Usermain.c
06 / 12
Notes: 获取函数读取的对象不同。HAL_RCC_GetSysClockFreq根据RCC寄存器和HSE_VALUE等时钟源参数计算SYSCLK。HAL_RCC_GetHCLKFreq直接返回软件变量SystemCoreClock；PCLK获取函数再按APB分频计算频率。SystemCoreClockUpdate只刷新这份HCLK记录，不会重新配置硬件时钟。标准库通过RCC_GetClocksFreq获得一组频率数据。HAL_GetTick读取的则是中断维护的uwTick，单位为毫秒。频率计算结果与累计时间属于不同的数据，使用时应区分。

## Slide 7
02 → 04 / 时基配置与软件延时
SysTick：时基周期与重装值
24 位递减计数器：装载 → 递减 → 到零中断 → 重装
T = (LOAD + 1) / fSysTick
两份例程均通过 CMSIS 选择 HCLK
标准库 · HCLK / 100
10 ms
ticks = 1 680 000 LOAD = 1 679 999
HAL 默认 · HCLK / 1000
1 ms
ticks = 168 000 LOAD = 167 999
SysTick_Config(RCC_Clocks.HCLK_Frequency / 100); HAL_SYSTICK_Config(SystemCoreClock / (1000U / uwTickFreq))
原调用表达式；HAL 默认 uwTickFreq = 1。CMSIS 写入 LOAD = ticks − 1；改 HCLK 后需重新配置节拍。
源码：STD Usermain.c；HAL hal.c；CMSIS core_cm4.h:2022–2036；PM0214 SysTick
07 / 12
Notes: SysTick是24位递减计数器，计数到零产生事件，随后自动重装。周期满足T等于LOAD加1，再除以SysTick计数时钟频率。两份例程调用的CMSIS函数均选择HCLK。标准库将168 MHz除以100，形成10 ms时基，LOAD为1679999。HAL默认将168 MHz除以1000，形成1 ms时基，LOAD为167999。HAL表达式中的uwTickFreq默认值为1。更改HCLK后，必须相应更新重装值，才能维持原定时基周期。

## Slide 8
04 / 应用 · 标准库
标准库 Delay：递减计数与阻塞等待
Usermain.c
void Delay(__IO uint32_t nTime) { uwTimingDelay = nTime; while(uwTimingDelay != 0); }
void TimingDelay_Decrement(void) { if (uwTimingDelay != 0x00) { uwTimingDelay--; } }
Delay(10) · 主循环
uwTimingDelay = 10
计数 ≠ 0？
是：继续检查
否
返回主循环
SysTick 每 10 ms 调用递减函数；Delay(10) ≈ 100 ms，Delay(1) ≈ 10 ms。板上 8 MHz 晶振时均为 3.1 倍。
__IO = volatile：保留共享计数的实际访问；循环阻塞当前任务，中断仍可执行。
源码：STD Usermain.c；stm32f4xx_it.c
08 / 12
Notes: 标准库Delay采用递减计数。主程序先将参数写入uwTimingDelay，再循环检查它是否为零。SysTick每10 ms进入中断，通过TimingDelay_Decrement将非零计数减1；归零后Delay返回。原文件中的共享变量使用__IO，也就是volatile限定，要求编译器保留对这个对象的实际访问，使主程序能够观察到中断对计数的修改。Delay阻塞主程序的后续执行，但中断仍可执行。这里一个参数单位对应10 ms，所以Delay(10)约为100 ms，Delay(1)约为10 ms。以上时间都按SystemCoreClock等于168 MHz计算；标准库模板假设25 MHz晶振，板上焊接8 MHz晶振时实际主频53.76 MHz，列出时间均变为约3.1倍。

## Slide 9
04 / 应用 · HAL
HAL_Delay：时间差判定与阻塞等待
stm32f4xx_hal.c
__weak void HAL_Delay(uint32_t Delay) { uint32_t tickstart = HAL_GetTick(); uint32_t wait = Delay; if (wait < HAL_MAX_DELAY) { wait += (uint32_t)(uwTickFreq); } while((HAL_GetTick() - tickstart) < wait) { } }
wait 增加一个时基周期，补偿调用起点处于节拍末尾的情况。
HAL_Delay(1000) · 阻塞 1 s
tickstart = HAL_GetTick()
wait = Delay + uwTickFreq
经过 ≥ wait？
否
是
返回主循环
节拍：SysTick 中断 → HAL_IncTick
参数单位 ms；节拍周期由 HAL_InitTick 配置。
源码：HAL main.c；stm32f4xx_hal.c；stm32f4xx_it.c
09 / 12
Notes: HAL_Delay采用累计时间差判断。函数先读取HAL_GetTick记录起点，再将请求时长保存为wait。它额外增加一个时基周期，是为了补偿调用起点接近当前节拍末尾时可能出现的欠时等待。随后while循环不断比较当前计数减去起点的结果，达到wait后才返回。所以这个函数仍是阻塞式等待，差值算法本身不意味着非阻塞。时基配置、累计、读取、使用，分别对应HAL_InitTick、HAL_IncTick、HAL_GetTick和HAL_Delay。原main中的HAL_Delay(1000)约等待1 s。右侧流程图概括全过程：进入函数先读tickstart并算出wait，再循环比较经过时间与wait，未达到继续轮询，达到后返回主循环；轮询期间的节拍来自SysTick中断中的HAL_IncTick，周期由HAL_InitTick配置为1 ms。若要使用非阻塞调度，应把时间差判断放回主循环，在尚未到期时继续处理其他工作。

## Slide 10
04 / 应用
应用：LED 输出周期与计数回卷
标准库 · 模 5 条件触发
uint16_t Number=0,Index=0; Delay(10); if(Index%5==0) GPIO_ToggleBits(GPIOE, LED2_Pin); Index++;
普通区间：翻转 ≈ 500 ms，完整亮灭周期 ≈ 1 s
流水灯每 100 ms 移位。
HAL · 每轮翻转
HAL_Delay (1000); HAL_GPIO_TogglePin( GPIOE, LED2_Pin);
翻转 ≈ 1 s，亮灭周期 ≈ 2 s
流水灯每 1 s 移位。
Index 回卷前后（每次循环约 100 ms）
65534
65535
0
1
条件不成立
翻转
再次翻转
条件不成立
相邻两轮连续触发
500 ms → 100 ms
改用周期计数或时间差判断。
源码：CH5Ex01STD / Usermain.c；CH5EX01HAL / main.c
10 / 12
Notes: 标准库每轮Delay(10)，流水灯约每100 ms移位。Index对5取模为零时翻转LED，因此普通区间内翻转间隔约500 ms，完整亮灭周期约1 s。这里还有一个边界：Index是16位无符号变量。65535对5取模为零，执行一次翻转；随后Index递增回卷到0，下一轮条件又成立。因此回卷前后两次翻转只间隔一轮，也就是约100 ms。改为0到4的周期计数，或直接依据经过时间判断，可以保持一致的触发间隔。HAL例程每轮等待约1 s并翻转一次，完整亮灭周期约2 s。精确周期波形可以交给TIM或PWM。

## Slide 11
原理与应用
时钟域分工与外设门控
高速源与 PLL
HSI：内部 16 MHz RC，可用于启动与后备。 HSE：外部晶振，提供主时钟参考。 PLL：对参考时钟分频、倍频，再分配输出。
系统与总线时钟
SYSCLK：选定的系统时钟源输出。 HCLK：CPU、AHB 总线的节拍。 PCLK1 / PCLK2：APB 外设的节拍。
低速时钟
LSE：外部 32.768 kHz，适合 RTC 走时。 LSI：内部约 32 kHz，供独立看门狗等使用。
软件计时与硬件定时
SysTick：软件时基、超时判断、短时等待。 TIM / PWM：周期中断、精确定时与波形输出。
__HAL_RCC_GPIOE_CLK_ENABLE();
使用外设前，先打开对应的时钟门控。
gpio.c · 未使用的外设可关闭时钟，以降低功耗。
依据：RM0090，STM32F405/407 RCC、RTC、TIM；PM0214 SysTick；HAL gpio.c
11 / 12
Notes: 高速时钟部分，HSI是内部16 MHz RC，HSE提供外部晶振参考，PLL负责频率合成。系统选择出的SYSCLK经AHB、APB分频，形成CPU、总线和外设各自的时钟。低速部分，外部32.768 kHz的LSE适合RTC走时，内部约32 kHz的LSI供独立看门狗等使用。SysTick主要提供软件时基，TIM和PWM用于周期中断与定时波形。外设时钟还需要门控使能，页面底部是原GPIO初始化文件中使能GPIOE的语句。未使用的外设可以关闭时钟，减少动态功耗。

## Slide 12
时钟之迹 / 总结
时钟配置与软件时序的完整路径
时钟源、分频与计数共同决定软件时序。
初始化
设置
获取
应用
启动路径 SystemInit / HAL_Init
主频与时基配置 PLL / 总线 / SysTick
频率与时间读取 Get…Freq / GetTick
输出时序 Delay / HAL_Delay
标准库节拍 10 ms · HAL 节拍 1 ms · 两种延时均为阻塞等待
代码：教师例程 CH5EX01HAL、CH5Ex01STD（主程序、RCC/HAL驱动、中断与CMSIS文件）。 手册：ST RM0090（RCC / Flash）；PM0214（SysTick）；DS8626 Rev 12（PLL 输出指标）。
12 / 12
Notes: 四个阶段构成完整的分析路径：初始化确认启动顺序，设置阶段确定主频、总线与时基周期，获取阶段区分寄存器计算结果、软件频率记录和累计时间，应用阶段再分析等待条件与输出时序。这两份例程的SysTick周期分别为10 ms和1 ms，两种延时函数都采用阻塞等待。把时钟树、计数方式与主循环条件结合起来，就能解释正常输出周期，也能定位参数越界和计数回卷造成的变化。