## Slide 1
时钟之迹
STM32F407 时钟配置与软件延时
STM32F407ZGT6 Keil MDK / STM32CubeMX
168
MHz
1
ms
HAL 时基周期
HAL_InitTick 配置
01 Set
02 Get
03 Config
04 Delay
01 / 06
Notes: 围绕STM32F407ZGT6，按Set、Get、Config、Delay介绍系统时钟与软件延时，再对照各类时钟的用途。右侧1 ms是HAL默认时基周期。

## Slide 2
Set
02 / 06
Reset
SystemInit()
C 运行时 / __main
main()
STD
SystemInit() → SetSysClock()
HAL · SystemInit 基础配置
HAL_Init → SystemClock_Config
↳ HAL_RCC_OscConfig()
↳ HAL_RCC_ClockConfig()
SYSCLK = HSE ÷ M × N ÷ P
HAL：8 ÷ 8 × 336 ÷ 2 = 168 MHz
STD：25 ÷ 25 × 336 ÷ 2 = 168 MHz
HAL 原例 Q4：84 MHz ＞ 75 MHz
Q7：48 MHz / 建议值、STD 原例
8 MHz：HSE_VALUE=8 MHz，M=8
AHB ÷1：HCLK 168 MHz
APB1 ÷4：PCLK1 42 MHz / TIM 84 MHz
APB2 ÷2：PCLK2 84 MHz / TIM 168 MHz
APB ÷1：TIM=PCLK
其余分频：TIM=2×PCLK
168 MHz / 2.7–3.6 V：Flash 5 WS
Notes: STD启动文件调用SystemInit。SystemInit内的SetSysClock完成HSE、PLL、总线分频和Flash等待周期配置，随后返回并进入__main的C运行时初始化，再到main。HAL的SystemInit只做FPU、向量表等基础工作，main内的完整函数顺序是HAL_Init()、SystemClock_Config()、MX_GPIO_Init()。HAL_Init先按HSI 16 MHz建立默认1 ms时基；切到168 MHz后，HAL_RCC_ClockConfig更新SystemCoreClock并再次调用HAL_InitTick。HAL原例为HSE_VALUE=8 MHz、M8/N336/P2/Q4；STD为HSE_VALUE=25 MHz、M25/N336/P2/Q7。实际晶振与HSE_VALUE及M必须匹配。Q4得到84 MHz，超出75 MHz上限，不应因相关外设未启用就认为符合规格。对336 MHz VCO建议Q7产生48 MHz。数值为配置推导，不是板测结果。

## Slide 3
Get
03 / 06
时钟频率 / Hz
HAL_RCC_GetSysClockFreq()
168 000 000
HAL_RCC_GetHCLKFreq()
168 000 000
HAL_RCC_GetPCLK1Freq()
42 000 000
HAL_RCC_GetPCLK2Freq()
84 000 000
STD
RCC_GetClocksFreq(&RCC_Clocks);
累计时间 / ms
HAL_GetTick()
uwTick / ms
默认每 tick 累加 1 ms
HAL_GetTick()
{
return uwTick;
}
SYSCLK：寄存器 + HSE_VALUE 反算
HCLK：SystemCoreClock 软件记录；SystemCoreClockUpdate() 刷新
Notes: HAL_RCC_GetSysClockFreq根据RCC寄存器与HSE_VALUE等参数反算SYSCLK。HAL_RCC_GetHCLKFreq直接读取SystemCoreClock，PCLK函数再结合分频计算。SystemCoreClockUpdate只刷新这份频率记录，不更改硬件时钟。STD通过RCC_GetClocksFreq读取一组频率。HAL_GetTick读取中断维护的uwTick，默认单位毫秒。频率与时间读数不可混用。

## Slide 4
Config
04 / 06
24 位递减：装载 → 递减 → 到零中断 → 重装
T = (LOAD + 1) / fSysTick
计数时钟：HCLK
STD · HCLK / 100
HAL · HCLK / 1000
10
ms
1
ms
ticks = 1 680 000
LOAD = 1 679 999
ticks = 168 000
LOAD = 167 999
SysTick_Config(
RCC_Clocks.HCLK_Frequency / 100);
HAL_SYSTICK_Config(SystemCoreClock /
(1000U / uwTickFreq));
uwTickFreq=1；LOAD=ticks−1；换频后重配
Notes: HAL_Init先调用HAL_InitTick，其内部调用HAL_SYSTICK_Config，最终由CMSIS SysTick_Config写寄存器。CMSIS SysTick_Config检查24位计数范围，设置LOAD=ticks−1、VAL=0，并开启HCLK时钟源、SysTick中断和计数器。168 MHz时，STD调用HCLK/100，对应10 ms、LOAD=1679999；HAL默认调用SystemCoreClock/(1000U/uwTickFreq)，uwTickFreq为1，对应1 ms、LOAD=167999。改变HCLK后需重配，才能保持预期节拍。

## Slide 5
Delay
05 / 06
阻塞等待
STD · Delay(n)
HAL · HAL_Delay(ms)
static __IO uint32_t uwTimingDelay;
uwTimingDelay = n;
while (uwTimingDelay != 0);
// __IO = volatile
start=HAL_GetTick(); wait=Delay;
if (wait < HAL_MAX_DELAY)
wait += uwTickFreq;
while (HAL_GetTick()-start < wait);
uwTimingDelay = n
计数 ≠ 0？
是
否
返回
start=HAL_GetTick()
差值 < wait？
是
否
返回
SysTick 10 ms：非零计数 −1
SysTick 1 ms：HAL_IncTick()
Notes: 左侧为STD关键语句，共享全局变量确为static __IO uint32_t uwTimingDelay，__IO展开为volatile。Delay将参数写入计数，主循环等待归零。SysTick_Handler调用TimingDelay_Decrement，每10 ms将非零计数减1，因此Delay(10)约100 ms、Delay(1)约10 ms。右侧是HAL_Delay的核心逻辑：保存起点，非HAL_MAX_DELAY时增加一个tick，等待无符号时间差达到wait。增加一个tick避免起点接近节拍末尾造成等待不足。HAL_GetTick读取uwTick，SysTick通过HAL_IncTick每1 ms累加。两者都阻塞主循环，中断必须能够继续执行。

## Slide 6
各时钟原理与应用
06 / 06
时钟
原理与用途
HSI 16 MHz
内部 RC：启动、后备
HSE
外部晶振：PLL 参考
PLL
分频、倍频：合成 SYSCLK
SYSCLK
时钟源选择：系统主时钟
HCLK / PCLK
总线分频：CPU、AHB / APB
LSE 32.768 kHz
外部晶振：RTC
LSI ≈32 kHz
内部 RC：独立看门狗
SysTick
递减计数：软件时基
TIM / PWM
硬件计数：定时、波形
外设门控
__HAL_RCC_GPIOE_CLK_ENABLE();
STD · Delay(10)
每轮 ≈100 ms
常规：翻转 ≈500 ms / 周期 ≈1 s
HAL · HAL_Delay(1000)
每轮、翻转 ≈1 s
完整周期 ≈2 s
uint16_t Index
Index%5==0 时翻转
65535
0
连续两轮触发：≈100 ms
Notes: HSI为内部16 MHz RC，可用于启动与后备；HSE是外部晶振参考。PLL对参考分频倍频，SYSCLK选择系统时钟源，AHB和APB分频形成HCLK和PCLK。LSE为外部32.768 kHz，用于RTC，内部约32 kHz的LSI用于独立看门狗等。SysTick提供软件时基，TIM/PWM适合定时与波形输出。使用外设前须使能时钟门控，空闲时可关闭以减少功耗。STD每轮Delay(10)使流水灯约100 ms移位，Index%5为0时翻转LED，普通区间翻转约500 ms、完整周期约1 s。初值0时首轮就触发。uint16_t从65535回卷到0，这两个值均满足模5条件，所以相邻两轮连续触发，间隔约100 ms。可改周期计数或时间差判断。HAL每轮HAL_Delay(1000)，流水灯与翻转约1 s一次，完整亮灭约2 s。以上时序均以晶振和时钟参数匹配且中断正常执行为条件，并非精密硬件实测。